Ökoturisztikai többfunkciós komplex létesítmény Nógrádon

Ötletpályázat

Bődey Attila, Lukáts István, Tóth Tamás, mester: Czigány Tamás

Nógrád falu: 29,52 km2

642 ház

1549 lélek

Település szerkezet: A vár köré és mellé települt falu.

A tervezendő épület léptékében és arányaival nem illeszkedhet a falusias környezetbe, csak a vár tömegével kerülhet párbeszédbe. A középületek (templom, iskola) mérete is inkább a családi házakéhoz igazodik.

Ökoház: nagy hasznos belső térhez kicsi homlokzati felület- KOCKA

minden funkció egy tömbben kerül elhelyezésre

Ökoház: napsütés felé forduló falak megvastagodnak, nehezek

nyílások-bevilágító rések- mélyek (tornáchatás)

Ökoház: építés közeli anyagokból (váci cement, dunai kavics)

kevés élőmunkával (nagy tömegű réteges szerkezet: öntött betonfalak között dunai kavics kitöltéssel, minimális vasalás)

Ökoház:: megújuló energiák használata

hagyományos gépészeti rendszerek-kevés gépészet (pl.:ciszterna, mint hőcserélő)

vastag falak belső oldalának hűtése, fűtése

Kocka épület:

-érkezési szinten fogadótér, nagyforgalmú rendezvényterem

-alatta: kertkapcsolatos étterem, konyha, kiszolgáló helységek

-emeleteken: szálláhelyek

Támfalépület:

-fürdőház (kapcsolat a faluval- a létesítmények időben elválasztott használata)

vizesblokkal a közösségi használatra is