Építészeti Műszaki Leírás

Épület, környezet alakítása:

A hegy szoknyája és a lakott települések között ma nincs beépített terület.

A hegy intimitása, szuverén jellege – ereje – így érvényesül. Egyetlen épített tömeg a tervezési terület feltöltött vízszintes platója. Ezt a meglévőséget építi át a terv, nem kívánva viszonyulni a tervezett élménypark építészeti karakteréhez.

Az eredeti terepszintre épül a ház.

A helyszíni mérések alapján – 2,40 m a platóhoz képest. Az előtte kialakuló enyhe rézsűre kőkert, gyümölcsős, szőlőlugas kerül.

A vulkáni kőzetek és Ság-hegy mikroklímájának bemutató kertje.

A tereprendezésnél kitermelt föld az épület tetejére – oldalára kerül.

A ház a hegy felé néz. Viszonyt kíván kialakítani a szőlőskertekkel, pincékkel, megmaradt ipari műemlékekkel, romokkal.

„Visszanéz a hegyre”

Megközelítés:

Három főirányból lehet bejutni a kertbe – házba:

1	Nyugatról, rézsűs kőkerten keresztül a hegy felöl.

2	Keletről, az élményparkból közvetlenül az épületbe, illetve kőkerten keresztül délről.

3	Északról, a parkolóból kerten keresztül.

Téralakítás:  „Vulkánház”

Föld alatt lenni.

Súlyos anyagok.

Beszűrődő fény.

Moraj.

Labirintus.

Barlang.

Anyagok:

Homogenitás

A ház betonból épül. Falak, padlók, mennyezetek építésénél eltérő mennyiségű, más-más színű és szemcsenagyságú helyi vulkáni port (zúzalékot) kevernek a betonhoz.

A ház egyszínű, de több tónusú.

A padlóra szárazon is kerül a fent említett vulkáni zúzalékból.

A huzamos tartózkodásra hívatott termek ablakai nyitható, átlátszó üvegablakokkal épülnek.

A folyosók és termek beton falába színes üvegtömbök kerülnek, Derengő színes fényt szűrve  az épület belsejébe.

Homlokzat:

Sávos zsalubetétekkel épített monolit betonfal. Minden páros sáv külső síkra tartott, minden páratlan eltérő síkra zsaluzott.

Direkttermő szőlőlugas teszi élővé ezt a falat.

Vulkánbor-terem:

A több évezrede alvó vulkán életjelül minden évben a szőlőnövények és a helyi gazdák segítségével a ság-hegyi bort adja.

A folyékony kihűlt láva.

Ez az ami karakterében, minden molekulájáig helyi – ság-hegyi.

A bor géniuszának megismerésével egészen más dimenziókon keresztül  lehet a vulkánhoz közelebb jutni.

Úgy gondolom helye van a vulkán-házban a „folyékony kihűlt lávának” -ami egyébként nagyon finom-.

Itteni specialitás lehetne a ság-hegyi borban áztatott vörös vulkáni por. „ A vulkán bor” több millió éves ásványokkal, nyomelemekkel van tele. Gyógyereje régen még ismert volt, ma újra felfedezésre vár.

A vulkánbor - terem a hegyre néz.